| «УТВЕРЖДАЮ» Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» Проректор по НР и инновациям ______________ Е.К. Хеннер «____» _____________ 2011 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Заказчик: ЗАО «Т-Сервисы» Генеральный директор ______________ Е.В. Лапшина «____» _____________ 2011 г. |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по теме  «Моделирование неоднородного напряжённо-деформированного состояния внутренней опоры безопасности пневматической шины из олигомерного нанокомпозита для оптимизации ее конструкции»

к договору № 64/2011

от «01» октября 2011 г.

Директор центра вычислительной

экспертизы

_________________/ А.В. Мурашов  /

г. Москва 2011

Содержание

1. Введение	3

2. Инструмент расчета и поддержка	4

3. Результаты расчётов	6

4. Заключение	9

# 1. Введение

- В рамках решения задачи был проведен прочностной расчет для нахождения напряжённо-деформированного состояния (НДС) внутренней опоры безопасности пневматической шины из олигомерного нанокомпозита, а также оптимизация конструкции опоры по критерию интенсивности напряжений в критических точках.

- Основной целью расчётов является определение НДС внутренних опор безопасности как основы для оптимизации конструкции пневматических шин с повышенным уровнем работоспособности (до 200 км пробега на повреждённой шине без избыточного внутреннего давления, при скорости до 80 км/час) за счет подбора свойств материала опор для минимизации напряжений в критических точках.

- Расчёты производятся для определения НДС и работоспособности внутренних опор безопасности пневматических шин изготовленных из наноструктурированных материалов  для различного состава материала. По результатам расчетов будет найден состав материала опор, обеспечивающий минимальные напряжения.

- Решение задачи относится к области применения наноструктурированных материалов в автомобилестроении.

- В рамках проведения обозначенного круга задач был использован программный комплекс CAE FIDESYS.

# 2. Инструмент расчета и поддержка

На вычислительные мощности был установлен и настроен программный комплекс CAE FIDESYS (http://cae-fidesys.ru/), предназначенный для решения статических и динамических задач прочности – задач о расчете напряженно-деформированного состояния тел при конечных деформациях с использованием метода конечных элементов (МКЭ), метода спектральных элементов (МСЭ), разрывного метода Галеркина (DG).

Наиболее востребован пакет там, где необходим учет больших деформаций и их перераспределение в нелинейной механике прочности и разрушения, механике фазовых превращений.

Уникальность данного программного комплекса определяется возможностью решения задач, в которых в процессе нагружения происходит образование новых граничных поверхностей (полостей) в теле или изменение свойств материала в некоторой части тела, что ведет к перераспределению конечных деформаций в теле. Комплекс позволяет явным образом учитывать перераспределение конечных деформаций и, в отличие от схем, связанных «убийством элементов» или заменой свойств материала внутри элемента (без точного учета граничных условий), использует подход, основанный на точной записи аналитических соотношений полной постановки задачи, в том числе учитывающей принудительное удаление части тела.

Кроме того, при решении задач при конечных деформациях не используется метод последовательного нагружения. Использование этого метода в ряде случаев может привести к получению решения, не соответствующего общей нелинейной постановке задачи, и не позволяет, в частности, находить зоны разгрузки при решении задач в точной постановке теории пластичности при больших деформациях.

В программном комплексе использован подход прямой замены системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных системой нелинейных алгебраических уравнений с помощью МКЭ или МСЭ с последующим их решением. Кроме того, комплекс позволяет решать задачи для несжимаемых материалов, не заменяя их слабосжимаемыми.

Для решения задач для вязкоупругих материалов комплекс позволяет использовать интегральные определяющие соотношения с сингулярными ядрами.

Программный комплекс позволяет использовать для расчетов практически любые существующие на данный момент вычислительные системы, в том числе и самые современные высокопроизводительные устройства и кластеры:

- системы с общей памятью на обычных процессорах;

- системы с распределенной памятью на обычных процессорах;

- графические процессоры с использованием технологии CUDA;

- графические процессоры в системе с общей памятью;

- графические процессоры в системе с распределенной памятью.

Для проведения расчетов была осуществлена поддержка работоспособности суперкомпьютерных ресурсов и 64-разрядной ОС CentOS 5.4. Произведена инсталляция и настройка программного комплекса CAE FIDESYS, компиляторов и devel-библиотек, указанных в ТЗ, на высокопроизводительный многопроцессорный вычислительный комплекс, разработанный компанией Т-Платформы.

Заказчику был предоставлен удаленный доступ ко всем выделенным для решения задачи вычислительным ресурсам и осуществлена поддержка работоспособности суперкомпьютерных ресурсов на протяжении всего срока.

# 3. Результаты расчётов

Расчёты выполнены методом конечных элементов как для случая, когда к внутренней поверхности шины приложено давление, так и для случая, когда это давление отсутствует (шина повреждена). Далее на рисунках 1-5 приведены некоторые результаты расчетов.

Рис. 1. Распределение напряжения  в сечении шины вертикальной плоскостью, перпендикулярной к оси шины. Внутреннее давление не приложено. Материал линейно-упругий.

Рис. 2. Распределение напряжения  в сечении шины вертикальной плоскостью, перпендикулярной к оси шины. Внутреннее давление приложено. Материал линейно-упругий.

Рис. 3. Распределение напряжения  в сечении шины вертикальной плоскостью, перпендикулярной оси шины. Внутреннее давление не приложено. Модель материала Мурнагана.

Рис. 4. Распределение напряжения  в сечении шины вертикальной плоскостью, перпендикулярной оси шины. Внутреннее давление приложено. Модель материала Мурнагана.

Рис. 5. Распределение напряжения  в сечении шины вертикальной плоскостью, перпендикулярной к оси шины. Материалы шины и опоры различны, k =1.2.

# 4. Заключение

В ходе решения задачи проведены расчеты по определению НДС внутренних опор безопасности как основы для оптимизации конструкции пневматических шин с повышенным уровнем работоспособности за счет подбора свойств материала опор для минимизации напряжений в критических точках.